Общество с ограниченной ответственностью «Система водоснабжения региона» Юридический адрес: 662311,Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16, тел. (39153) 28-2-58, факс (39153) 28-6-88, E-mail: swodar@mail.ru Производственная лаборатория ООО «СВР» Фактический адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, Пионерная промбаза, ул. Индустриальная, № 5, помещение 3, тел. (39153) 28-5-14, E-mail: svr-lab@mail.ru

Федеральная служба по аккредитации. Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.513258. Зарегистрирован в реестре 29.06.2015 г.

ОТЧЕТ (октябрь 2018 г.)

# Наименование и адрес заказчика:  ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. Дополнительное соглашение от 11.01.2018 г к договору № 148 от 20.12.2011 г. Цель проведения: Количественный химический и микробиологический анализ воды питьевой

Объект: Вода питьевая (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| № п/п | Определяемый показатель | Ед. изм. | НД на методику Наименование | Место отбора проб | Допустимые уровни по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВК-6 (маг. «Денис») | ВК-44 (п. Преображен- ский) | ВК-109 (ул. Геодезическая) | ВК-114 (ул. Западная) | ВК-12 (ПТУ, 4 мкр.) |  |
|  |  |  |  | Дата отбора 02.10.2018г. | Дата отбора 02.10.2018г. | Дата отбора 02.10.2018г. | Дата отбора 02.10.2018г. | Дата отбора 02.10.2018г. |  |
| Результаты испытаний ± характеристика погрешности* |
| 1 | Цветность | градус цветности | ГОСТ 31868-2012 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 20 |
| Результаты микробиологического анализа |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 50 КОЕ |
| 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | отсутствие |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | НВЧ ТКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | отсутствие |

* - в случае, если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

# ** - Все средства измерения поверены, испытательное оборудование аттестовано согласно графика (Договор № 113/18 от 06.02.2018 г. с ФБУ «Красноярский ЦСМ»). Свидетельства о поверке, аттестаты и протоколы аттестации имеются

Начальник Производственной лаборатории	____________      О.М. Прасолова

Общество с ограниченной ответственностью «Система водоснабжения региона» Юридический адрес: 662311,Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16, тел. (39153) 28-2-58, факс (39153) 28-6-88, E-mail: swodar@mail.ru Производственная лаборатория ООО «СВР» Фактический адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, Пионерная промбаза, ул. Индустриальная, № 5, помещение 3, тел. (39153) 28-5-14, E-mail: svr-lab@mail.ru

Федеральная служба по аккредитации. Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.513258. Зарегистрирован в реестре 29.06.2015 г.

ОТЧЕТ (октябрь 2018 г.)

# Наименование и адрес заказчика:  ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, Дополнительное соглашение от 11.01.2018 г к договору № 148 от 20.12.2011 г. Цель проведения: Количественный химический и микробиологический анализ воды питьевой

Объект: Вода питьевая (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| № п/п | Определяемый показатель | Ед. изм. | НД на методику Наименование | Место отбора проб | Допустимые уровни по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТК-1 (м-н Северный) | ВК-1 (ШМРО ПАО КрасноярскЭнерго сбыт) | ПУ ХВС (МБОУ Средняя школа № 1) | ПУ ХВС (МБОУ Средняя школа № 7) | ПУ ХВС МБДОУ № 15 («Ромашка») |  |
|  |  |  |  | Дата отбора 02.10.2018г. | Дата отбора 02.10.2018г. | Дата отбора 11.10.2018г. | Дата отбора 11.10.2018г. | Дата отбора 11.10.2018г. |  |
| Результаты испытаний ± характеристика погрешности* |
| 1 | Цветность | градус цветности | ГОСТ 31868-2012 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 20 |
| Результаты микробиологического анализа |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 50 КОЕ |
| 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | отсутствие |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ТКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | отсутствие |

* - в случае, если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

# ** - Все средства измерения поверены, испытательное оборудование аттестовано согласно графика (Договор № 113/18 от 06.02.2018 г. с ФБУ «Красноярский ЦСМ»). Свидетельства о поверке, аттестаты и протоколы аттестации имеются

Начальник Производственной лаборатории	____________      О.М. Прасолова

Общество с ограниченной ответственностью «Система водоснабжения региона» Юридический адрес: 662311,Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16, тел. (39153) 28-2-58, факс (39153) 28-6-88, E-mail: swodar@mail.ru Производственная лаборатория ООО «СВР» Фактический адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, Пионерная промбаза, ул. Индустриальная, № 5, помещение 3, тел. (39153) 28-5-14, E-mail: svr-lab@mail.ru

Федеральная служба по аккредитации. Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.513258. Зарегистрирован в реестре 29.06.2015 г.

ОТЧЕТ (октябрь 2018 г.)

# Наименование и адрес заказчика:  ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, Дополнительное соглашение от 11.01.2018 г к договору № 148 от 20.12.2011 г. Цель проведения: Количественный химический и микробиологический анализ воды питьевой

Объект: Вода питьевая (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| № п/п | Определяемый показатель | Ед. изм. | НД на методику Наименование | Место отбора проб | Допустимые уровни по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПУ ХВС (МБОУ Средняя школа № 3) | ПУ ХВС МБДОУ № 21 («Золотой ключик») | ПУ ХВС МБДОУ № 22 (Журавушка) | ПУ ХВС МБДОУ № 3 («Чебурашка») | ПУ ХВС (МБОУ Средняя школа № 2) |  |
|  |  |  |  | Дата отбора 11.10.2018г. | Дата отбора 11.10.2018г. | Дата отбора 11.10.2018г. | Дата отбора 11.10.2018г. | Дата отбора 11.10.2018г. |  |
| Результаты испытаний ± характеристика погрешности* |
| 1 | Цветность | градус цветности | ГОСТ 31868-2012 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 20 |
| Результаты микробиологического анализа |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 50 КОЕ |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | отсутствие |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ ТКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | отсутствие |

* - в случае, если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

# ** - Все средства измерения поверены, испытательное оборудование аттестовано согласно графика (Договор № 113/18 от 06.02.2018 г. с ФБУ «Красноярский ЦСМ»). Свидетельства о поверке, аттестаты и протоколы аттестации имеются

Начальник Производственной лаборатории	____________      О.М. Прасолова

Общество с ограниченной ответственностью «Система водоснабжения региона» Юридический адрес: 662311,Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16, тел. (39153) 28-2-58, факс (39153) 28-6-88, E-mail: swodar@mail.ru Производственная лаборатория ООО «СВР» Фактический адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, Пионерная промбаза, ул. Индустриальная, № 5, помещение 3, тел. (39153) 28-5-14, E-mail: svr-lab@mail.ru

Федеральная служба по аккредитации. Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.513258. Зарегистрирован в реестре 29.06.2015 г.

ОТЧЕТ (октябрь 2018 г.)

# Наименование и адрес заказчика:  ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, Дополнительное соглашение от 11.01.2018 г к договору № 148 от 20.12.2011 г. Цель проведения: Количественный химический и микробиологический анализ воды питьевой

Объект: Вода питьевая (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| № п/п | Определяемый показатель | Ед. изм. | НД на методику Наименование | Место отбора проб | Допустимые уровни по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Камера переключения КП-27* | ПУ ХВС ул. Берёзовая (стоматология «Берёзка») | ПУ ХВС (СТО «Колесо») | ВК-2 (л. Цветочная) | ПУ ХВС МБДОУ № 5 («Дельфин») |  |
|  |  |  |  | Дата отбора 29.10.2018г. | Дата отбора 29.10.2018г. | Дата отбора 29.10.2018г. | Дата отбора 29.10.2018г. | Дата отбора 29.10.2018г. |  |
| Результаты испытаний ± характеристика погрешности* |
| 1 | Цветность | градус цветности | ГОСТ 31868-2012 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 1,40 ± 0,42 | < 1,0 | 20 |
| Результаты микробиологического анализа |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 50 КОЕ |
| 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | отсутствие |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | НВЧ ТКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | отсутствие |

* - в случае, если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

# ** - Все средства измерения поверены, испытательное оборудование аттестовано согласно графика (Договор № 113/18 от 06.02.2018 г. с ФБУ «Красноярский ЦСМ»). Свидетельства о поверке, аттестаты и протоколы аттестации имеются

Начальник Производственной лаборатории	____________      О.М. Прасолова

Общество с ограниченной ответственностью «Система водоснабжения региона» Юридический адрес: 662311,Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16, тел. (39153) 28-2-58, факс (39153) 28-6-88, E-mail: swodar@mail.ru Производственная лаборатория ООО «СВР» Фактический адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, Пионерная промбаза, ул. Индустриальная, № 5, помещение 3, тел. (39153) 28-5-14, E-mail: svr-lab@mail.ru

Федеральная служба по аккредитации. Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.513258. Зарегистрирован в реестре 29.06.2015 г.

ОТЧЕТ (октябрь 2018 г.)

# Наименование и адрес заказчика:  ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, Дополнительное соглашение от 11.01.2018 г к договору № 148 от 20.12.2011 г. Цель проведения: Количественный химический и микробиологический анализ воды питьевой

Объект: Вода питьевая (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| № п/п | Определяемый показатель | Ед. изм. | НД на методику Наименование | Место отбора проб | Допустимые уровни по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВК-6 Здание ООО «СВР», (ул.Индустриальная) | ТК-59 ул. Кирова (маг. «Север») | ул. Российская, в/колонка № 1 | ул. Российская, в/колонка № 6 | ул. Пионерская, в/колонка № 9 |  |
|  |  |  |  | Дата отбора 29.10.2018г. | Дата отбора 02.10.2018г. | Дата отбора 02.10.2018г. | Дата отбора 02.10.2018г. | Дата отбора 02.10.2018г. |  |
| Результаты испытаний ± характеристика погрешности* |
| 1 | Цветность | градус цветности | ГОСТ 31868-2012 | 1,75 ± 0,53 | 1,93 ± 0,58 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 20 |
| Результаты микробиологического анализа |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 50 КОЕ |
| 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | отсутствие |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | НВЧ ТКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | отсутствие |

* - в случае, если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

# ** - Все средства измерения поверены, испытательное оборудование аттестовано согласно графика (Договор № 113/18 от 06.02.2018 г. с ФБУ «Красноярский ЦСМ»). Свидетельства о поверке, аттестаты и протоколы аттестации имеются

Начальник Производственной лаборатории	____________      О.М. Прасолова

Общество с ограниченной ответственностью «Система водоснабжения региона» Юридический адрес: 662311,Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16, тел. (39153) 28-2-58, факс (39153) 28-6-88, E-mail: swodar@mail.ru Производственная лаборатория ООО «СВР» Фактический адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, Пионерная промбаза, ул. Индустриальная, № 5, помещение 3, тел. (39153) 28-5-14, E-mail: svr-lab@mail.ru

Федеральная служба по аккредитации. Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.513258. Зарегистрирован в реестре 29.06.2015 г.

ОТЧЕТ (октябрь 2018 г.)

# Наименование и адрес заказчика:  ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, Дополнительное соглашение от 11.01.2018 г к договору № 148 от 20.12.2011 г. Цель проведения: Количественный химический и микробиологический анализ воды питьевой

Объект: Вода питьевая (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| № п/п | Определяемый показатель | Ед. изм. | НД на методику Наименование | Место отбора проб | Допустимые уровни по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ул. Горького, в/колонка № 11 | ул. Российская, в/колонка № 1 | ул. Российская, в/колонка № 6 | ул. Пионерская, в/колонка № 9 | ул. Горького, в/колонка № 11 |  |
|  |  |  |  | Дата отбора 02.10.2018г. | Дата отбора 29.10.2018г. | Дата отбора 29.10.2018г. | Дата отбора 29.10.2018г. | Дата отбора 29.10.2018г. |  |
| Результаты испытаний ± характеристика погрешности* |
| 1 | Цветность | градус цветности | ГОСТ 31868-2012 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 20 |
| Результаты микробиологического анализа |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 50 КОЕ |
| 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | отсутствие |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | НВЧ ТКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | не обнаруж. в 100 мл | отсутствие |

* - в случае, если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

# ** - Все средства измерения поверены, испытательное оборудование аттестовано согласно графика (Договор № 113/18 от 06.02.2018 г. с ФБУ «Красноярский ЦСМ»). Свидетельства о поверке, аттестаты и протоколы аттестации имеются

Начальник Производственной лаборатории	____________      О.М. Прасолова